Концепция унифицированных редукторов и приборов (версия для печати)

История создания унифицированных редукторов и приборов (применительно к МПКБ "Восход") описана в отдельном рассказе и не стоила бы внимания, если бы не вызванный ею эффект. Она спасла программу космического челнока "Буран".

Собственно, каждая строка из концепции - как будто списана из учебника по стандартизации. Но мне их пришлось переосознать и внедрять в устоявшемся производстве авиаКБ, которое это и хорошо знало, но не достаточно использовало. И не хотело использовать широко, считало не нужным. Как неиспользуемые знания могут стать роковым бедствием - и описано в "истории создания унифицированных редукторов и приборов" в МПКБ "Восход". Похожие ошибки повторяют тысячи организаций, и только единицы избегают их. Повторы редки, как редки и анализы.

Сама концепция может быть выражена так:.

1. Прибор или его части должны создаваться с возможностью использования их элементов в аналогичных конструкциях и по возможности использовать элементы иных конструкций.

2. Чертежи деталей и узлов, предполагаемых для заимствования в аналогичных конструкциях, должны исполняться с таблицей созданных и предполагаемых вариантов типоразмеров или иного исполнения (например, отделки).

3. Посадочно-присоединительные места заимствуемых унифицированных деталей и узлов надо делать в устанавливаемом размерном ряду, а для заменяемых - одинаковыми. Причём применяемость совокупного изделия может изменяться от замены даже одного элемента или от их перестановки, от замены какого-то качества элемента или его отделки.

4. Особый функциональный ряд деталей и узлов может позволить собирать изделия разного назначения или с изменёнными характеристиками, как в "детском конструкторе". Такие сборки можно также механизировать и автоматизировать.

5. Особый функциональный ряд деталей и узлов может позволить ускоренно проектировать изделия с заимствованными деталями и узлами.

6. Хорошо продуманный функциональный ряд и ряд типоразмеров позволяет создать типовые детали и узлы серийного производства, что позволяет автоматизировать их производство и снизить стоимость.

7. Хорошо продуманный функциональный ряд и ряд типоразмеров позволяет создать запасы деталей и узлов для производства или ремонта, реагировать на срочную потребность поставки, позволяет создать специализацию производств и широкую кооперацию по поставкам.

8. Хорошо продуманный функциональный ряд и ряд типоразмеров позволяет создать новые потребительские возможности.

9. Известны случаи, когда вторая унифицированная деталь (узел, изделие) становится не лишней, а меняет качество изделия или процесса его использования.

10. Известны случаи использования унифицированных деталей для иного, "нецелевого" применения.

11. Считая выгоды производства от унификации, надо обеспечивать выгоду в эксплуатации, включая ремонты. Неправильно пренебрегать незначительной выгодой в производстве, если она даёт значительную выгоду в эксплуатации.

12. Иногда унификация позволяет оперативно создать модификацию изделия.

13. Торможение совершенствования одного из узлов может стать тормозом развития целой серии изделий или даже отрасли.

Обратите внимание: я её публикую в сети с 97 года. Не замечать её можно только специально! Мои предложения по унификации известны на МПКБ "Восход" с 1977 года, активно проводились с 1981 по 89 г.. Претендую на помощь в патентовании и на внесение в Книги Рекордов.

 Маленков Семён Кузьмич , 1977, 1981, 1997, 2002, 2007, 2012

Переход к Полной (развёрнутой) концепции создания государства \\ Концепция правовых электронных библиотек и архивов \ Переход к Безумным проектам 20 века \ Мои подземные коридоры \ Моя БронеСтена \ Подземный трол-лейбус \ Золотые кладовые строгинских песков \ Метро: целое и частности \ к статье "Новый взгляд на государство" \\ к статье "С чего начинается Родина?" \ "Призраки из Европы" \ "Детский взгляд на болезнь большевизма" \ К сборнику  "Вечные студенты" \ Вопросы "непрерывного образования" в работе "Вечные студенты" и "Правовые вопросы корпоративных отношений в сфере туристского образования" \\ "Из моего словаря новаций": 1. Всеобуч \ Семейная школа \ Самообразование – основной профнавык \ ООО Родительское Собрание \ 2. "Дошкольная" школа \ Схема человека и саморегулировки общества \ 3. "Начальная" школа \ Кубики знаний \ Мозаика гражданина \

Обновление: 02-04-2012fog

# Footnotes

Например. известен ряд соединителей труб, переходников с размера на размер.

Например, подогреватель может стать паяльником (плавильником) или выжигателем при увеличении мощности нагревателя.

Насос из бытового перейдёт в разряд шахтного или пожарного при увеличении мощности двигателя.

Известны перестановки зубчатых колёс в станках при настройке режимов обработки.

Например, от замены материала изготовления, термообработки или полировки.

Искусственно созданный мною ряд деталей редукторов в МПКБ "Восход" позволил мне оперативно менять

характеристики приборов по требованиям космонавтов.

На них уже есть чертежи и технологии изготовления.

Например, ряд сменных объективов для фотоаппаратов.

Как пятое колесо у телеги.

Например, вторая выхлопная труба у автомобиля уменьшает шум выхлопа. Подвижное зубчатое колесо,

относительно неподвижного закрученное пружиной на той же оси, - позволяет обнулить зазор в зубчатом зацеплении. Второй объектив в фотоаппарате может позволить снимать стереоснимки. Сцепка пары паровозов (тепловозов) породила ускорение грузоперевозок. Связка гранат делает невыполнимую для одной гранаты работу. Выстрел серии ракет породило эффективные установки "катюша" и "град". В счёты запасное "колесо"-"кость" ставить нет смысла.

Например, дешёвую серийную деталь клапана унитаза я применил для изготовления садово-огородного

разбрызгивателя воды.

Так из плуга создали многоплужные тракторные прицепы, из жатки - широкозахватные жатки. Из лодки -

катамараны. Из связки слабых двигателей - ракетоносители Восток и Союз. Заранее сделанный набор элементов редуктора (в том числе и ненужных ранее) позволил быстро делать модификации приборов к "Бурану".

Так применение навесного монтажа и печатных плат вместо модулей микросхем увеличило габариты приборов к

"Бурану", сделало неприемлемым использование его всепогодной системы управления в самолётах.